Pos.-	Beschreibung							      Menge  ME	    EP     		GP

Nr.										 	    in €/ME	in €

.....	Revisionsklappe AluProtect( Safe F/EI30 Decke, wartungsfrei, 1x15 mm	......St    ...........  ...............

Geprüft nach DIN 4102-2, DIN EN 1364-2 : 1999 und DIN EN 1363-1 : 1999-10. Brandbeanspruchung

von unten oder von oben (aus dem Zwischendeckenbereich)

Eingebaute Gipskartonfeuerschutzplatte  1 x 15 mm DF/GKF CE zertifiziert nach DIN EN 520: DF bzw. nach DIN 18180:GKF,  in Metallunterkonstruktionen aus CD-Deckenprofilen 60 x 27 x 0,6 mm

Systemübergreifend zugelassen für alle über AbP nachgewiesene selbstständige F30 Brandschutzdecken.

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung vom DiBt, AbZ -6.55 – 2233.

Einbaurahmen und Klappendeckel bestehen aus extrem verwindungssteifen Alu-Strangprofilen

in Eloxalqualität. Beide Teile sind mit einem Dämmschichtbildner und Vermiculite – Formteilen versehen.Zusätzlich ist im Klappendeckel eine umlaufender Gummilippendichtung, sowie rückseitig das Übereinstimmungskennzeichen (Ü-Zeichen ) angebracht.

Kein zusätzliches Brandschutz-Set nötig.

Beidseitige Fangsicherung und verdeckte Schnappverschlüsse.

Verschließbar durch Zylinderschloss gem. DIN 4102-11.

Standardabmessungen HxB in mm:

300x300 / 400x400 / 500x500 / 600x600.

Als Sonderanfertigung lieferbar, geprüft in der Abmessung von 200 x 200 mm bis 600 x 800 mm.

Nennmaße  H:..........mm     B:……….mm

Erzeugnis: RUG Semin AluProtect( Safe F30 Decke, wartungsfrei, 1x15 mm